Раскрытие информации   ООО «ПромЭнерго»  в сфере услуг по передаче электрической энергии по сетям предприятия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.04.2004 года № 24                              «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

Поступление электроэнергии от филиала «Владимирэнерго»    ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в сети  ООО «ПромЭнерго»     в 2016 году составило        19619,2 тыс. кВт.ч

Фактически переданная электроэнергия потребителям по сетям                         ООО «ПромЭнерго»   в  2016 г.   – 18849,207 тыс. кВт.ч  В том числе по СН2- 18755,765 тыс. кВт.ч  и  по  НН – 93,442  тыс. кВт.ч

Транзитные потери в 2016 г. составили  - 769,993  тыс. кВт.ч  , или 3,92%     относительно к поступлению электрической энергии.   Затраты на покупку данных потерь составили  1491449 руб. 08 коп. без НДС . Норматив технологических потерь утвержден  Приказом Федеральной антимонопольной службы   от  от 30 ноября 2015 года № 1184/15-ДСП  в количестве 720,8  тыс. кВт.ч  , или 4,2% при плановом поступлении электрической энергии 16920 тыс. кВт.ч .

| Информация о закупке электроэнергии для компенсации потерь в сетях за 2016 г |  |
| --- | --- |
| №п/п Период Количество (кВтч) Затраты на покупку потерь без НДС (руб) 1 Январь 59864 105527,62 2 Февраль 63547 108759,32 3 Март 65204 118235,70 4 Апрель 61202 108510,71 5 Май 66180 123036,67 6 Июнь 67311 127418,05 7 Июль 67890 146389,19 8 Август 65814 144972,69 9 Сентябрь 61663 128293,95 10 Октябрь 63803 128967,13 11 Ноябрь 63272 127358,32 12 Декабрь 64243 123979,73 ИТОГО 769993 1491449,08 |  |

В 2012г. на предприятии был проведен энергетический аудит , по итогам которого была принята  Программа «Энергосбережение ООО «ПромЭнерго» на 2012-2016 годы». В программе запланированы мероприятия по снижению размеров потерь за счет собственных и привлеченных средств. По сравнению с 2015 годом фактические  потери сократились на 0,01%.

Оказание услуг по передаче электроэнергии   потребителям сетевой организации  ООО «ПромЭнерго» осуществляется на основании договора                с  ОАО «Владимирэнерго» филиала МРСК  Центра  и  Приволжья

№ 0128-126 от 24.12.2008 г.

Информация о состоянии сетевого хозяйства

ООО «ПромЭнерго» и  аварийных отключениях потребителей

Сети находятся в удовлетворительном состоянии.

За  2016 год  аварийных отключений  не  было.

Капитальных ремонтов (инвестиционных программ) в 2016 году  не планировалось  и  не производилось.

В 2017 году планируются ремонтные работы электросетевых объектов  без ограничения мощности для потребителей.

Договоров об осуществлении технологического присоединения новых потребителей  к электрическим сетям ООО «ПромЭнерго» не заключалось, заявок на подключение не поступало.

Электрическая мощность по диапазонам напряжения  ООО "ПромЭнерго",МВт

| № п.п. | Показатели | Баланс по организации |
| --- | --- | --- |
|  |  | план 2016 год |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 2,28 | 2,28 |  |  |  |
| 1.1. | Из смежной сети , всего | х | х |  |  |  |
|  | в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | ВН | х | х |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 | х | х | х |  |  |
| 1.1.3. | СН2 | х | х | х | х |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от ОАО "Владимирэнерго" | 2,28 | 2,28 |  |  |  |
| 1.5. | от других сетевых организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 0,09 | 0,09 |  |  |  |
| 2.1. | тоже в процентах | 3,87 | 3,87 |  |  |  |
| 3. | Расход мощности на производственные и хознужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям |  |  |  | 2,18 | 0,01 |
| 4.1. | потребителям , присоединеным к сети |  |  |  | 2,18 | 0,01 |
| 4.2. | переток в ОАО "Владимирэнерго" |  |  |  |  |  |
| 4.3. | переток в другие сетевые организации |  |  |  |  |  |

Баланс электрической энергии по сетям ООО "ПромЭнерго", ВН, СН1, СН2  и НН  , млн.кВтч

| № п.п. | Показатели | Баланс по организации |
| --- | --- | --- |
|  |  | план 2016 год |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поступление электроэнергии в сеть , ВСЕГО | 16,92 | 16,92 |  |  |  |
| 1.1. | Из смежной сети , всего | х | х |  |  |  |
|  | в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | ВН | х | х |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 | х | х | х |  |  |
| 1.1.3. | СН2 | х | х | х | х |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | из сетей ФСК |  |  |  |  |  |
| 1.4. | из сетей "Владимирэнерго" | 16,92 | 16,92 |  |  |  |
| 1.5. | от других сетевых организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 0,72 | 0,72 |  |  |  |
| 2.1. | тоже в процентах | 4,2 | 4,2 |  |  |  |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск электроэнергии потребителям |  |  |  | 16,12 | 0,062 |
| 4.1. | потребителям , присоединеным к сети |  |  |  | 16,12 | 0,062 |
| 4.2. | собственное потребление |  |  |  | 0,18 |  |
| 4.3. | сальдо-переток в сети филиала Владимирэнерго |  |  |  |  |  |
| 4.4. | переток в другие сетевые организации |  |  |  |  |  |